## Slide 1: Pulse Programmer Documentation
12/14/2024

## Slide 2: Pulse Programmer Instruction
pulse | data | op code | delay
8-bit 20-bit 4-bit 32-bit
[63:56] [55:36] [35:32] [31:0]

## Slide 3: Programming Words (v0)
command | addr | pulse | data | op code | delay
8-bit 8-bit 8-bit 20-bit 4-bit 32-bit
[79:72] [71:64] [63:56] [55:36] [35:32] [31:0]

## Slide 4: Programming Words (v1)
command | addr | pulse | data | DDS | op code | delay
4-bit | 12-bit | 8-bit | 12-bit | 8-bit | 4-bit | 32-bit
[79:76] | [75:64] | [63:56] | [55:44] | [43:36] | [35:32] | [31:0]
Need at least 12-bit data for address in GOTO op-code

## Slide 5: Clock
250 MHz clock
4 ns resolution